# Московский государственный университет природообустройства

Кафедра «Геологии и гидрогеологии»

Материалы для выполнения РГР и курсовой работы

Составители:

Манукьян Д. А.,

Уманский П. М.,

Ломакин И. М.,

Дроздов В. С.,

Землянникова М. В.

Москва, 2006

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ [2]

| Индекс | Наименование отложений |
| --- | --- |
| старый | новый |  |
| prQ | prQ | покровные |
| glQ | gQ | ледниковые (гляциальные) |
| fglQ | fgQ | флювиогляциальные |
| lQ | lQ | озерные |
| l-glQ | l-gQ | озёрно-ледниковые |
| elQ | eQ | элювиальные |
| colQ | сQ | коллювиальные |
| grQ | grQ | гравитационные |
| solQ | sQ | солифлюкционные |
| dlQ | dQ | делювиальные |
| еl-dlQ | e-dQ | элювиально-делювиальные |
| аlQ | aQ | аллювиальные |
| l-аlQ | laQ | озёрнo-аллювиальные |
| plQ | pQ | пролювиальные |
| hQ | hQ | болотные |
| eo1Q | vQ | эоловые |
|  | ch | хемогенные |
|  | b | биогенные |
|  | βQ | вулканические |
|  | πQ | грязевулканические |
|  | mQ | морские |
|  | tQ | техногенные (антропогенные) |
|  | RQ | дочетвертичные |

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ [2, 4]

Четвертичные отложения залегают непосредственно на поверхности земли, перекрывая более древние и мощные дочетвертичные отложения морского генезиса. Четвертичные отложения в основном являются континентальными и по механизму образования подразделяется на различные генетические типы, обладающие разнообразным составом и формами залегания.

Четвертичные отложения имеют в основном песчано-глинистый состав, который может сильно варьировать по площади и разрезу, а также небольшую мощность (метры, десятки метров), которая может быстро изменяться вплоть до выклинивания.

На поверхности земли четвертичным отложениям часто соответствуют: определённые формы рельефа: речные террасы, барханы, склоны, конусы выноса, оползневые ступени и т. д.

Рассмотрим генетические типы четвертичных отложений.

Элювий (элювиальные отложения, кора выветривания) — eQ(elQ). [Выветриванием называется воздействие на породу всех факторов внешней среды: Солнца, воды, воздуха, растений, микроорганизмов и т. д.] При горизонтальном рельефе продукты выветривания не уносятся водой, а сохраняются на месте образования, поэтому форма залегания элювия близка к горизонтальной. Состав элювия изменяется по глубине: с поверхности залегают глины с дресвой или щебнем, в нижней части элювий представлен щебнем и глыбами. [Переход элювия трещиноватой породе постепенный.]

Эоловые (ветровые) отложения	— vQ (eolQ). Образуются при накоплении материала, переносимого ветром. Состав: эоловые пески, лёсс, вулканический пепел. [Форма залегания по подошве повторяет нижележащий рельеф, а по поверхности в рельефе могут образовываться барханы (рис. а).]

Делювий — dQ (dlQ) . Образуется в результате накоплении на склоне тонкого песчано-глинистого материала, приносимого сверху дождевыми и талыми водами. [На пологих склонах преобладают супесчано-суглинистые отложения, на более крутых склонах горных стран — супесчано-щебнистые отложения (горный делювий). Мощность делювия увеличивается вниз по склону от долей метра до 5-10 м и более.] Форму залегания часто именуют чехлом или шлейфом (рис  , ж).

Пролювий (конусы выноса) — рQ(plQ). Образуется в результате отложения в предгорьях материала, приносимого с гор мелкими реками и временными водотоками. В верховьях конусов выноса откладываются крупные обломки — галечник, гравий, а в средней и нижней части — песчаный и глинистый материал (рис.  , г). [Мощность пролювия, наибольшая в вершинной зоне, колеблется от нескольких метров до десятков и даже сотен метров. Если на одной территории распространено два конуса выноса, это значит, что более молодой наложен на более древний.]

Озёрные — lQ , морские — mQ и болотные — hQ отложения. Залегают горизонтально (рис.  , е). Для влажного климата характерны следующие озёрные отложения: терригенные (от глин до галечников) и органогенные осадки, для засушливого климата — хемогенные осадки.

Аллювиальные (речные отложения) aQ (alQ) — это отложения всех русловых водных потоков, включая и временные потоки. Среди аллювиальных отложений выделяются русловая, пойменная и старичная фации. Русловая фация представлена сортированными гравийно-песчаными косослоистыми отложениями (на равнине) или галечниками (в горах). Пойменная фация представлена маломощным покровом супесей и суглинков с линзами песка. Старичная фация состоит из алеврито-глинистых отложений, часто с прослоями торфа. [Наиболее полно все эти фации развиты в аллювии равнинных рек, нормальная мощность которого соответствует разнице высот между дном русла и уровнем паводковых вод. Для горных рек характерны  развитие русловой фации и слабое развитие или отсутсутвие пойменной и старичной фаций.] При тектоническом поднятии территории река врезается и углубляет свою долину, а при опускании — теряет силу и откладывает часть переносимого материала. В результате нескольких циклов поднятия и опускания формируется комплекс аллювиальных отложений сложного строения.] В нем могут присутствовать, высоко поднятые над современным уровнем реки толщи аллювия, именуемые террасами, или наоборот, глубоко погребенные отложения — (рис.  , д).

Ледниковые (гляциальные) — gQ (glQ), флювиогляциальные (водно-ледниковые) — fQ (fglQ) отложения. Сформировались в результате накопления ледником песчано-глинистых отложений, при таянии ледника (морены) и других процессах. Форма залегания близка к горизонтальной, повторяет доледниковый рельеф несколько его сглаживая. Водноледниковые отложения могут слагать террасы рек.

Рис.  . Формы залегания некоторых генетических типов четвертичных отложений:

а — эоловые (ветровые) – vQ (eolQ); 6 — коллювиальные (гравитационные осыпные) – cQ (grQ, colQ); в — деляпсивные (гравитационные оползневые) – grQ (dpQ), dpQ´ — более древний оползень, dpQ´´— более молодой; г — пролювиальные (конусы выноса) рQ(plQ); д — аллювиальные (речные) aQ (alQ); П — пойменная; I, II, III — надпойменные террасы; е — озёрные (лимнические — lQ) и морские mQ; делювиальные; ж — делювиальные dQ (dlQ) отложения

Биогенные отложения — bQ. Образуются на автохтонных торфяниках (низинных и верховых).

Гравитационные осыпные отложения (коллювий) — cQ (grQ, colQ). Формируются за счёт накопления у подножья склонов щебня — обломков скальных пород, осыпающихся при выветривании. Форма залегания показана на рис.  , б.

Гравитационные оползневые (деляпсивные) отложения — grQ (dpQ). Образуются при сползании больших объёмов глинистых пород вниз по склону. При этом на склоне могут образовываться характерные оползневые бугры и ступени (рис.  , в).

Покровные (проблематичные отложения — prQ. [По поводу их происхождения у специалистов имеются различные точим зрения.] Представлены в основном неслоистыми суглинками и глинами, распространены в центральных областях Европейской части РФ. Залегают практически горизонтально.

Техногенные (tQ) насыпные, намывные отложения и культурный слой. Происхождение связано с деятельностью человека. По способу образования, назначению и составу выделяют  горно-промышленные, строительные, ирригационные и хозяйственно-бытовые отложения. Состав: отходы производства, шлаки, строительный мусор, пески, глинистые породы. Форма залегания чаще близка к горизонтальной или бывает типа заполнении неровностей ранее существовавшего рельефа.

Отложения смешанного генезиса. Образовались при одновременном действии нескольких геологических процессов. Примеры: озерно-аллювиальные laQ, делювиально-пролювиальные dpQ отложения.

Мы не будем рассматривать некоторые другие типы четвертичных отложений, которые реже встречаются в местах проведения мелиоративного строительства.