Таблицы из СНиП и ГОСТ

Таблица 11

Разновидность песчаных грунтов по крупности

| Разновидность грунта | Содержание частиц в % по массе |
| --- | --- |
| Песок гравелистый | Масса частиц d>2 мм составляет >25% |
| Песок крупный | Масса частиц d>0.5 мм составляет > 50% |
| Песок средней крупности | Масса частиц d>0.25 мм составляет >50% |
| Песок мелкий | Масса частиц d>0.1 мм составляет ≥75% |
| Песок пылеватый | Масса частиц d>0.1 мм составляет < 75% |

Таблица 12

Разновидность песчаного грунта по коэффициенту

водонасыщения

| Разновидность песчаного грунта | Коэффициент водонасыщения Sr |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения Средней степени водонасыщения Насыщенные водой | 0 < Sr ≤ 0.5 0.5 < Sr ≤ 0.8 0.8 < Sr ≤ 1 |

Таблица 13

Разновидность песчаных грунтов по плотности сложения

| Разновидность песков | Плотность сложения песков |
| --- | --- |
|  | плотное | средней плотности | рыхлое |
| Пески гравелистые, крупные и средней крупности | е < 0.55 | 0.55≤ е ≤ 0.70 | е > 0.70 |
| Пески мелкие | е < 0.60 | 0.60 ≤е ≤ 0.75 | е > 0.75 |
| Пески пылеватые | е < 0.60 | 0.60 ≤ е ≤ 0.80 | е > 0.80 |

Таблица 14

Разновидности глинистых грунтов по числу пластичности

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности Ip |
| --- | --- |
| Супесь Суглинок Глина | 1 < Ip ≤ 7 7 < Ip ≤ 17 Ip > 17 |

Таблица 15

Состояние глинистых грунтов по показателю текучести

| Разновидность глинистого грунта | Показатель текучести IL | Разновидность глинистого грунта | Показатель текучести IL |
| --- | --- | --- | --- |
| Супеси: твердые пластичные текучие | IL < 0 0 ≤ IL≤ 1 IL >1 | Суглинки и глины: твердые полутвердые тугопластичные мягкопластичные текучепластичные текучие | IL< 0 0 ≤ IL≤0,25 0.25< IL≤ 0.5 0.5 < IL≤0.75 0.75< Il≤1,00 IL>1,00 |

Таблица 16

Разновидность глинистых грунтов по

гранулометрическому составу

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности Ip | Содержание песчаных частиц,% по массе |
| --- | --- | --- |
| Супесь: песчанистая пылеватая | 1 < Ip < 7 1 < Ip < 7 | ≥50 <50 |
| Суглинок: легкий песчанистый легкий пылеватый тяжелый песчанистый тяжелый пылеватый | 7 < Ip ≤ 12 7 < Ip ≤ 12 12 < Ip ≤ 17 12 < Ip ≤ 17 | ≥40 <40 ≥40 <40 |
| Глина: легкая песчанистая легкая пылеватая тяжелая | 17 < Ip ≤ 27 17 < Ip ≤ 27 Ip >27 | ≥40 <40 Не регламентируется |

Таблица 17

Значения коэффициента kh

| Конструктивные особенности зданий | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, t0 |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Без подвалов с полами, устраиваемыми по грунту На лагах по грунту По утепленному цокольному перекрытию С подвалом или техническим подпольем | 0.9 1.0 1.0 0.8 | 0.8 0.9 1.0 0.7 | 0.7 0.8 0.9 0.6 | 0.6 0.7 0.8 0.5 | 0.5 0.6 0.7 0.4 |

Таблица 18

Глубина заложения фундамента в зависимости от глубины

промерзания

| Наименование грунтов под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dW, м, при |
| --- | --- |
|  | dW(df+2 | dW>df+2 |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от df | Не зависит от df |
| Пески мелкие и пылеватые | Не менее df | Не зависит от df |
| Супеси с показателем текучести IL<0 | Не менее df | Не зависит от df |
| Супеси с показателем текучести IL(0 | Не менее df | Не менее df |
| Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL(0,25 | Не менее df | Не менее df |
| То же при IL<0,25 | Не менее df | Не менее 0,5 df |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Глубину заложения фундаментов допускается принимать от расчетной глубины промерзания df , если соответствующие грунты, уазанные в настоящей таблице, залегают до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn.

2. Положение уровней подземных вод должно приниматься с учетом указаний п.п. 2.17 - 2.21 СниП 2.02.01 - 83.

Таблица19

Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов

| Пески | Значение R0, кПа, в зависимости от плотности сложения грунтов |
| --- | --- |
|  | плотные | средней плотности |
| Крупные Средней крупности Мелкие: маловлажные влажные и насы- щенные водой Пылеватые: маловлажные влажные насыщенные водой | 600 500 400 300 300 200 150 | 500 400 300 200 250 150 100 |

Таблица 20

Расчетные сопротивления R0 глинистых грунтов

| Глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значение R0, кПа, при показателе текучести IL |
| --- | --- | --- |
|  |  | IL=0 | IL=1 |
| Супеси | 0.5 0.7 | 300 250 | 300 200 |
| Суглинки | 0.5 0.7 1.0 | 300 250 200 | 250 180 100 |
| Глины | 0.5 0.6 0.8 1.1 | 600 500 300 250 | 400 300 200 100 |

Таблица 21

Коэффициенты (с1 и (с2

| Наименование грунтов | Коэффициент, (с1 | Коэффициент (с2 для сооружения с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к его высоте L/H, равной |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем и песчаные грунты, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые: маловлажные и влажные насыщенные водой | 1,25 1,1 | 1,0 1,0 | 1,2 1,2 |
| Пылевато-глинистые грунты, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя IL(0,25 | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при 0,25< IL(0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при IL>0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При промежуточных значениях L/H коэффициент (с2  определяется по интерполяции.

Таблица 22

Нормативные значения удельного сцепления cn, кПа, угла внутреннего трения φn0 и модуля деформации Е, МПа, песчаных грунтов

| Наименование песчаных грунтов | Обозначе-ние характеристик | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Гравелистые и крупные | Сn φn Е | 2 43 50 | 1 40 40 | - 38 30 | - - - |
| Средней крупности | Сn φn Е | 3 40 50 | 2 38 40 | 1 35 30 | - - - |
| Мелкие | Сn φn Е | 6 38 48 | 4 36 37 | 2 32 27 | - 28 18 |
| Пылеватые | Сn φn Е | 8 36 39 | 6 34 28 | 4 30 18 | 2 26 11 |

Таблица 23

Нормативные значения удельного сцепления cn, кПа, угла внутреннего трения φn, глинистых  грунтов

| Наименование грунтов и пределы их показателя текучести | Обознач ения хара ктеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Супеси | 0 (IL(0,25 | сn (n | 21 30 | 17 29 | 15 27 | 13 24 | - - | - - | - - |
|  | 0,25<IL(0,75 | сn (n | 19 28 | 15 26 | 13 24 | 11 21 | 9 18 | - - | - - |
| Суглинки | 0 (IL(0,25 | сn (n | 47 26 | 37 25 | 31 24 | 25 23 | 22 22 | 19 20 | - - |
|  | 0,25<IL(0,5 | сn (n | 39 24 | 34 23 | 28 22 | 23 21 | 18 19 | 15 17 | - - |
|  | 0,5<IL(0,75 | сn (n | - - | - - | 25 19 | 20 18 | 16 16 | 14 14 | 12 12 |
| Глины | 0 (IL(0,25 | сn (n | - - | 81 21 | 68 20 | 54 19 | 47 18 | 41 16 | 36 14 |
|  | 0,25<IL(0,5 | сn (n | - - | - - | 57 18 | 50 17 | 43 16 | 37 14 | 32 11 |
|  | 0,5<IL(0,75 | сn (n | - - | - - | 45 15 | 41 14 | 36 12 | 33 10 | 29 7 |

Таблица 24

Коэффициенты Мγ,  Мq, Мс

| Угол внутреннего трения φIIo | Коэффициенты | Угол внутреннего тре-ния φIIo | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мγ | Мq | Мс |  | Мγ | Мq | Мс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.36 0.39 0.43 0.47 0.51 0.56 0.61 0.69 0.72 0.78 0.84 0.91 0.98 1.06 1.15 | 1.00 1.06 1.12 1.18 1.25 1.32 1.39 1.47 2.43 2.57 2.73 2.89 3.06 3.24 3.44 3.65 3.87 4.11 4.37 4.64 4.93 5.25 5.59 | 3.14 3.23 3.32 3.41 3.51 3.61 3.71 3.82 4.99 5.15 5.31 5.48 5.66 5.84 6.04 6.24 6.45 6.67 6.90 7.14 7.40 7.67 7.95 | 8 9 10 11 12 13 14 15 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 1.24 1.34 1.44 1.55 1.68 1.81 1.95 2.11 2.28 2.46 2.66 2.88 3.12 3.38 3.66 | 1.55 1.64 1.73 1.83 1.94 2.05 2.17 2.30 5.95 6.34 6.76 7.22 7.71 8.24 8.81 9.44 10.11 10.85 11.64 12.51 13.46 14.50 15.64 | 3.93 4.05 4.17 4.29 4.42 4.55 4.69 4.84 8.24 8.55 8.88 9.22 9.58 9.97 10.37 10.80 11.25 11.73 12.24 12.79 13.37 13.98 14.64 |

Таблица 25

Углы жесткости α

| Марка бетона | Давление на грунт, р, МПа | Ленточный | Столбчатый |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | α |
| ≥100 <100 | ≤0.15 >0.15 ≤0.15 >0.15 | 36030' 33030' 33030' 29044' | 33030' 31013' 31013' 26030' |

Таблица 26

Нормативные значения модуля деформации Е

глинистых нелессовых грунтов

| Наименование грунтов и их показатели текучести | Модуль деформации грунтов Е, МПа, при коэффициенте пористости е, равном |
| --- | --- |
|  | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
| Супеси | 0≤IL≤0.75 | 32 | 24 | 16 | 10 | 7 | - | - |
| Суглинки | 0≤IL≤0.25 0.25<IL≤0.5 0.5<IL≤0.75 | 34 32 - | 27 25 - | 22 19 17 | 17 14 12 | 14 11 8 | 11 8 6 | - - 5 |
| Глины | 0≤IL≤0.25 0.25<IL≤0.5 0.5<IL≤0.75 | - | 28 - - | 24 21 - | 21 18 15 | 18 15 12 | 15 12 9 | 12 9 7 |

Таблица 27

Коэффициент α

| ξ=2zi/b | Коэффициент α для фундаментов |
| --- | --- |
|  | круглых | прямоугольных с отношением сторон η=l/b равным | ленточных (η≥10) |
|  |  | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.8 11.2 11.6 12.0 | 1.000 0.949 0.756 0.547 0.390 0.285 0.214 0.165 0.130 0.106 0.087 0.073 0.062 0.053 0.046 0.040 0.036 0.031 0.028 0.024 0.022 0.021 0.019 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 | 1.000 0.960 0.800 0.606 0.449 0.336 0.257 0.201 0.160 0.131 0.108 0.091 0.077 0.067 0.058 0.051 0.045 0.040 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 | 1.00 0.972 0.848 0.682 0.532 0.414 0.325 0.260 0.210 0.173 0.145 0.123 0.105 0.091 0.079 0.070 0.062 0.055 0.049 0.044 0.040 0.037 0.033 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.021 0.020 0.018 | 1.000 0.975 0.866 0.717 0.578 0.463 0.374 0.304 0.251 0.209 0.176 0.150 0.130 0.113 0.099 0.087 0.077 0.064 0.062 0.056 0.051 0.046 0.042 0.039 0.036 0.033 0.031 0.029 0.027 0.025 0.023 | 1.000 0.976 0.876 0.739 0.612 0.505 0.419 0.349 0.294 0.250 0.214 0.185 0.161 0.141 0.124 0.110 0.099 0.088 0.080 0.072 0.066 0.060 0.055 0.051 0.047 0.043 0.040 0.037 0.035 0.033 0.031 | 1.000 0.977 0.879 0.749 0.629 0.530 0.449 0.383 0.329 0.285 0.248 0.218 0.192 0.170 0.152 0.136 0.122 0.110 0.100 0.091 0.084 0.077 0.071 0.065 0.060 0.056 0.052 0.049 0.045 0.042 0.040 | 1.000 0.977 0.881 0.754 0.639 0.545 0.470 0.410 0.360 0.319 0.2850.255 0.230 0.208 0.189 0.173 0.158 0.145 0.133 0.123 0.113 0.105 0.098 0.091 0.085 0.079 0.074 0.069 0.65 0.061 0.058 | 1.000 0.977 0.881 0.755 0.642 0.550 0.477 0.420 0.374 0.337 0.306 0.280 0.258 0.239 0.223 0.208 0.196 0.185 0.175 0.166 0.158 0.150 0.143 0.137 0.132 0.126 0.122 0.117 0.113 0.109 0.106 |

Таблица 28

Поперечные сечения стандартных железобетонных свай

| Длина свай, м | 3 … 6 | 6 … 9 | 9 … 13 | 13 … 17 | 17 … 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поперечное сечение свай, см | 20х20 25х25 | 25х25 30х30 | 30х30 35х35 | 35х35 40х40 | 40х40 45х45 |

Таблица 29

Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай

| Глубина погру- жения нижнего конца сваи, м | Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай R, Мпа |
| --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |
|  | граве-листых | крупных | _ | средней крупности | мелких | пылева-тых | _ |
|  | глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |
|  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 3 4 5 7 10 15 20 25 30 35 | 7.50 8.30 8.80 9.70 10.50 11.70 12.60 13.40 14.20 15.00 | 6.60 4.00 6.80 5.10 7.00 6.20 7.30 6.90 7.70 7.30 8.20 7.50 8.50 9.00 9.50 10.00 | 3.00 3.80 4.00 4.30 5.00 5.60 6.20 6.80 7.40 8.00 | 3.10 2.00 3.20 2.50 3.40 2.80 3.70 3.30 4.00 3.50 4.40 4.00 4.80 4.50 5.20 5.60 6.00 | 2.00 1.20 2.10 1.60 2.20 2.00 2.40 2.20 2.60 2.40 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 | 1.10 1.25 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 | 0.60 0.70 0.80 0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 |

Таблица 30

Расчетные сопротивления на боковой поверхности свай f

| Средняя глубина располо- жения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности свай f, кПа |
| --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |
|  | крупн. и ср. крупн. | мел-ких | пыле-ватых |  |
|  | глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |
|  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 35 | 35 42 48 53 56 58 62 65 72 79 86 93 100 | 23 30 35 38 40 42 44 46 51 56 61 66 70 | 15 21 25 27 29 31 33 34 38 41 44 47 50 | 12 17 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 36 | 8 12 14 16 17 18 19 19 20 20 20 21 22 | 4 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 | 4 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 | 3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 | 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 |

ПРИМЕЧАНИЕ:1. При определении по табл.30 расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай f пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м.

2.Величины расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности f следует увеличить на 20% против значений, приведенных в табл.30.