Московский Государственный Университет Природообустройства

Кафедра мелиоративных и строительных машин

Отчет по лабораторной работе: 
«Изучение конструкции многоковшового экскаватора-дреноукладчика»

Выполнили:

Студенты 224 группы С.Ф.

Бычков Сергей

Говоров Андрей

Зорина Маргарита

Кулагин Илья

Макаров Денис

Савинский Валентин

Степин Кирилл

Твардовский Игорь

Шалагинова Мария

Москва 2009

Одноковшовый экскаватор.

Одноковшовый экскаватор — землеройная машина периодического действия для разработки (копания), перемещения и погрузки грунта. Рабочим органом является подвижный ковш, закрепленный на стреле, рукояти или канатах. Ковш загружается за счет перемещения относительно разрабатываемого грунта. При этом корпус экскаватора относительно грунта остается неподвижным - тяговое усилие создается механизмами экскаватора. Это отличает экскаватор от скрепера и погрузчика, где тяговое усилие при загрузки ковша создается перемещением корпуса машины.

Одноковшовый экскаватор - наиболее распространенный тип землеройных машин, применяемых в строительстве и добыче полезных ископаемых.

Схема неполноповоротного экскаватора на шасси колесного трактора

1. Рама экскаватора, закрепленная на тракторе;
2. Поворотная колонка;
3. Стрела;
4. Рукоять;
5. Гидроцилиндр привода стрелы;
6. Гидроцилиндр привода рукояти;
7. Гидроцилиндр привода ковша;
8. Ковш;
9. Вариант установки ковша в положение обратной лопаты;
10. Сменный грузовой крюк;
11. Бульдозерный отвал;
12. Выносные опоры.

Рабочее оборудование закрепляется на шасси с помощью поворотной колонки. Поворот рабочего оборудования осуществляется на угол 45-90 градусов от начального положения. Двигатель, механизмы, кабина машиниста размещены на неповоротном шасси. В настоящее время неполноповоротными выполняются экскаваторы, навешиваемые на тракторы.

В качестве базового шасси используется трактор, чаще всего колёсный. Неполноповоротное экскаваторное оборудование устанавливается сзади (реже сбоку) трактора, на специальной раме. Наиболее распространенными являются экскаваторы, навешиваемые на тракторы класса 1,4. Характерный объём ковша — 0,2-0,5 м³. Применяются для выполнения небольших землеройных или погрузочных работ, чаще всего при ремонте инженерных сетей. Конструкция рабочего оборудования позволяет оперативно переставлять ковш для работы прямой или обратной лопатой. Ковш может заменяться грейфером, грузовыми вилами или крюком. Для привода используется двигатель базового трактора. Привод рабочего оборудования гидравлический. Благодоря относительно высокой скорости хода могут оперативно прибывать к месту выполнения работ, расположенных на расстоянии 20-30 км от места базирования. Трактор с навешенным экскаваторным оборудованием может использоваться также для выполнения транспортных и бульдозерных работ.

В настоящее время гидравлические экскаваторы имеют преимущественное распространение. В экскаваторах с гидравлическим приводом (гидравлические экскаваторы) усилие на элементах рабочего оборудования создается гидроцилиндрами и гиродвигателями. Двигатель экскаватора приводит во вращение гидравлический насос, создающий давление рабочей жидкости в гидросистеме. Через систему гидрораспределителей полости гидроцилиндров (гидродвигателей) соединяются с напорной или сливной магистралями гидросистемы, что обеспечивает перемещение рабочего оборудования. В нейтральном положении (при запертых полостях гидроцилиндров) положение рабочего оборудования фиксируется.

Экскаватор ЭО предназначен для механизации земляных работ в грунтах I - IV категорий и выполнения погрузочных работ. Может работать в умеренном климате при температурах от минус 40° до плюс 40° С. Экскаватор ЭО-2621 В2 достаточно мобилен, может работать в стесненных условиях, имеет хорошую ремонтопригодность, высокую производительность и малую энергоемкость.

В конструкции экскаватора ЭО В2 используются технологии, применяемые в оборонной промышленности, обеспечивающие высокое качество и надежность.

Сменное рабочее оборудование: обратная и прямая лопаты, грейфер, крюковая подвеска, гидромолот, бульдозерный отвал, зуб-рыхлитель, захват, ручной гидромолот, ковши: экскавационный 0,25 м3, узкий и специальный по 0,13 м2, профильный 0,25 м3, погрузочный 0,5 м3, грейферный 0,25 и 0,32 м3.